## Slide 1
TALLER · IITA — UCASAL · SALTA, ARGENTINA
IoT Industrial
Del sensor a la nube con IA
Cómo construir un sistema completo de telemetría industrial
usando Claude Code como copiloto de desarrollo
LoRa 915 MHz
Firebase RTDB
Dashboard Web
App Móvil
Claude Code

## Slide 2
Agenda
Ocho paradas: del problema real al sistema funcionando — y su versión honesta
01
Presentación del taller
02
El problema a resolver
03
Elección del hardware
04
Claude Code como copiloto
05
Sistema autónomo y resiliente
06
Paso a paso: prompts por fase
07
Detalle técnico por etapa
08
Demo vs. Producción

## Slide 3
El taller
IITA — Instituto de Investigaciones en Tecnologías y Aplicaciones · UCASAL
Objetivo
Construir un sistema de telemetría IoT completo en 5 fases: desde el sensor físico en campo hasta una app móvil en tiempo real.
Todo el desarrollo asistido por inteligencia artificial: Claude Code (Anthropic) como copiloto contextualizado del proyecto.
No es magia: es método. Configuración, contexto e iteración.
Público objetivo
Estudiantes de ingeniería y carreras técnicas
Desarrolladores que quieren entrar al mundo embebido
Entusiastas de IoT, makers y curiosos de la IA aplicada
5
fases progresivas
2
placas LoRa (TX + RX)
~2 h
una jornada
1
copiloto IA

## Slide 4
Qué se llevan del taller
Seis competencias concretas, cada una demostrada con hardware real
Comunicación LoRa
Radio de largo alcance punto a punto: parámetros, paquetes binarios, RSSI/SNR
Integración cloud
Subir telemetría a Firebase RTDB desde un ESP32 con timestamp NTP real
Dashboards industriales
Una misma telemetría, tres lecturas: ambiental, caldera y planta de litio
Apps móviles
React Native + Expo con datos en tiempo real y fallback de conexión
Seguridad básica
Gestión de secretos, .gitignore, anti-replay y límites del enfoque demo
IA como herramienta
Configurar un copiloto con contexto: skills, memoria y reglas de proyecto

## Slide 5
02
SECCIÓN 02
El problema
Una planta industrial en el NOA argentino necesita ver, desde la oficina y el celular,
lo que pasa en un punto remoto donde no llega ningún cable.

## Slide 6
El escenario
Minería, energía o litio: el punto de medición nunca está al lado del router
Variables a monitorear en campo
Temperatura y humedad del ambiente
DHT22 · confort, rocío, riesgo operativo
Presión atmosférica y altitud
BMP180 · tendencia meteorológica del sitio
Estado térmico de una caldera
Zonas operativas: normal, precaución, peligro
Evaporación en pileta de salmuera
Concentración de litio y tasa de evaporación
La restricción
Sin Ethernet en el punto de medición
Sin cobertura WiFi directa (cientos de metros o km)
Sin energía de red garantizada: batería
Datos consultables desde cualquier lugar
Vistas por industria, no un dashboard genérico
El operador mira el celular, no una consola

## Slide 7
Nuestra solución
Cinco eslabones, cada uno es una fase del taller
Sensores
DHT22 + BMP180 en la placa TX de campo
→
FASE 1
Radio LoRa
915 MHz · paquete binario de 27 bytes
→
FASE 2
Base WiFi + NTP
Placa RX recibe, timestampa y valida
→
FASE 3
Firebase RTDB
Telemetría en la nube en tiempo real
→
FASE 4
Web + App
3 vistas industriales sincronizadas
FASE 5
El mismo dato viaja del desierto/fabrica/campo al bolsillo del operador en menos de 5 segundos.

## Slide 8
03
SECCIÓN 03
Elección del hardware
Dos placas idénticas con roles distintos, dos sensores probados,
y una radio que no necesita infraestructura.

## Slide 9
Heltec WiFi LoRa 32 V2
Una placa, tres radios (LoRa + WiFi + BT), display integrado — ~USD 15
ESP32 dual-core 240 MHz
MCU con WiFi y Bluetooth integrados
SX1276 LoRa 915 MHz
2–10 km de alcance sin infraestructura
SSD1306 OLED 128×64
Feedback en el equipo, sin PC
CP2102 USB + LiPo
Programación y gestión de batería
PLACA TX — CAMPO
Lee DHT22 + BMP180, arma el paquete de telemetría y lo transmite por LoRa cada 3 s. Muestra estado de TX en su OLED.
PLACA RX — BASE
Recibe por LoRa, valida secuencia, agrega hora NTP por WiFi y sube todo a Firebase. Su OLED es un mini-dashboard local.

## Slide 10
Los sensores
Dos clásicos confiables y documentados hasta el cansancio
DHT22
Temperatura + humedad · digital, 1 pin (GPIO 13)
Rango térmico: −40 a 80 °C (±0.5 °C)
Humedad relativa: 0–100 % (±2–5 %)
Protocolo propio de 1 hilo — lectura cada 2 s mínimo
Deriva: sensación térmica calculada en el firmware
BMP180
Presión + altitud · bus I2C compartido con la OLED
Presión barométrica: 300–1100 hPa (±0.12 hPa)
Altitud derivada de la presión de referencia
I2C: convive con el display sin pines extra
Clave en Salta: el sitio está a ~1200 m de altura
Regla de la placa: inicializar Vext (GPIO 21 → LOW) antes de usar la OLED · ADC2 no funciona con WiFi activo

## Slide 11
¿Por qué LoRa y no otra radio?
El escenario manda: kilómetros de distancia, batería, y cero infraestructura previa
Tecnología | Alcance | Consumo | Infraestructura | Ideal para
WiFi | 30–100 m | Alto | Router | Casa, oficina
Bluetooth | 10–30 m | Bajo | Ninguna | Wearables, corto alcance
Zigbee | ~100 m | Bajo | Coordinador | Domótica, redes mesh
LoRa | 2–10 km | Muy bajo | Ninguna | Telemetría remota, campo
LoRa gana en este escenario. Modula en chirp spread spectrum: sacrifica velocidad (bytes, no megas) a cambio de kilómetros de alcance con miliwatts. Para 27 bytes de telemetría cada 3 segundos, es exactamente el trade-off correcto.

## Slide 12
04
SECCIÓN 04
Claude Code como copiloto
La diferencia entre pedirle código a un chatbot y trabajar con un copiloto
que conoce tu placa, tus pines, tus reglas y tus errores pasados.

## Slide 13
¿Qué es Claude Code?
La IA de Anthropic integrada en el flujo de desarrollo real, no en una pestaña del navegador
Vive en tu terminal y tu editor
CLI oficial de Anthropic: trabaja donde está el código, con acceso al filesystem del proyecto
Lee y entiende el proyecto completo
Explora carpetas, sigue referencias entre archivos y respeta la estructura existente
Ejecuta, compila y verifica
Corre pio run, npm, git; levanta servidores de prueba y lee los errores por vos
Contexto persistente y configurable
CLAUDE.md + skills + memoria: cada sesión arranca sabiendo qué placa, qué pines, qué reglas

## Slide 14
CLAUDE.md — el contrato del proyecto
Un archivo en la raíz del repo que la IA lee al inicio de cada sesión
# UCASAL DEMO — Heltec WiFi LoRa 32 V2
## Placa: Heltec V2 ×2 (TX + RX)
## LoRa: SX1276 @ 915 MHz (Argentina)
## Reglas de hardware:
- Vext (GPIO 21 → LOW) antes de la OLED
- ADC2 no funciona con WiFi activo
## Protocolo: TelemetriaPacket 27 bytes
## Seguridad (OBLIGATORIA):
- NUNCA credenciales en el código
- WiFi y API keys → include/secrets.h
- secrets.h está en .gitignore
El efecto
Cada sesión nueva arranca con todo el contexto: no se re-explica nada
Los errores de pines o de frecuencia se evitan antes de compilar
Las reglas de seguridad se aplican solas en cada archivo generado
El estilo y la estructura se mantienen coherentes entre fases
“Instrucciones una vez,
disciplina para siempre.”

## Slide 15
16 skills: la biblioteca del copiloto
.claude/skills/ — documentos de referencia que la IA consulta según el área de trabajo
Hardware & Firmware
heltec-board · pinout y límites
heltec-lora · radio y telemetría
heltec-display · OLED y UI
heltec-wifi · red, HTTP, OTA
heltec-power · deep sleep, batería
heltec-setup · PlatformIO
Seguridad
security-repo · secretos y .gitignore
security-iot · TLS, cifrado, hardening
Cloud & Datos
firebase-rtdb · RTDB desde ESP32
telemetria-packet · contrato C++ ↔ JSON ↔ TS
Diseño Web & UI
dashboard-ui · layout industrial
web-animations · CSS y micro-interacciones
data-viz · Chart.js en tiempo real
Móvil
expo-react-native · SDK 54, troubleshooting
Workshop
workshop-presenter · guía de demo en vivo
Si pido código LoRa, consulta heltec-lora y ya sabe librería, frecuencia y pines. Sin preguntar. Sin inventar.

## Slide 16
Memoria persistente + entorno
Lo que la IA recuerda entre sesiones — y los servidores que levanta sola
Memoria entre sesiones
expo-sdk-compat
el celular corre Expo Go v54 → no subir de SDK sin avisar
expo-account-info
cuenta enzzo195 · usar npx eas-cli, no eas
firebase-limits
RTDB es solo demo; producción = MQTT + TimescaleDB
project-roadmap
5 fases completas; ahora: ajustes y workshop
Launch configs
web-dashboard → http.server :8080
expo-app → expo start :8081
La IA previsualiza el dashboard y la app en su propio navegador para verificar lo que genera.
El resultado neto
Un copiloto que no arranca de cero: sabe qué hardware hay conectado, qué errores ya se cometieron, qué versión de Expo tiene tu celular y qué reglas no se negocian. Eso convierte prompts cortos en resultados correctos.

## Slide 17
05
SECCIÓN 05
Sistema autónomo
Un sistema de telemetría vale por las horas que funciona solo.
Cada capa tiene su plan B.

## Slide 18
Resiliencia en las placas
El sistema asume que las cosas fallan — y se recupera solo
TX — en el campo
Transmite cada 3 s con contador de secuencia anti-replay
Si un sensor falla, sigue transmitiendo los demás y cuenta el error
Reporta su propio voltaje de batería en cada paquete
OLED con estado en vivo: se diagnostica sin conectar una PC
RX — en la base
Reconexión WiFi automática ante cortes de red
Hora real por NTP: no depende del reloj interno impreciso
Reintento de subida a Firebase si el request falla
Detecta paquetes perdidos comparando secuencia esperada vs recibida

## Slide 19
Resiliencia en las apps — y lo que falta
El dato llega aunque un mecanismo falle; producción pediría todavía más
Web + App móvil
Listener Firebase en tiempo real (onValue): cambios al instante
Polling de respaldo cada 5 s por si el listener se cae
Deduplicación por timestamp con useRef: sin re-renders inútiles
Indicador honesto de conexión: En Vivo / Offline visible siempre
Para producción faltaría
Deep sleep en TX: despertar cada N minutos y dormir la radio
Watchdog timer: reinicio automático si el firmware se cuelga
Buffer local en RX si Firebase no responde (cola de reintento)
Alerta automática si un nodo deja de reportar (dead-man switch)

## Slide 20
06
SECCIÓN 06
Paso a paso con prompts
Qué le pedimos a la IA en cada fase — y qué salió del otro lado.
El prompt es el nuevo plano de ingeniería.

## Slide 21
Fases 0 y 1 — Setup y radio
De cero a la primera comunicación LoRa
FASE 0 · Setup del proyecto
→ estructura + CLAUDE.md + skills
“Necesito un proyecto IoT con PlatformIO para dos placas Heltec WiFi LoRa 32 V2: una TX con sensores DHT22 y BMP180, otra RX. LoRa a 915 MHz para Argentina. Creame la estructura de carpetas, el CLAUDE.md con las reglas del proyecto y las skills de hardware.”
FASE 1 · Telemetría LoRa (TX y RX)
→ TX transmite, RX muestra en OLED
“Firmware del transmisor: leer DHT22 y BMP180, empaquetar en un struct compartido y enviarlo por LoRa cada 3 segundos, con estado en la OLED. Después el receptor: decodificar el paquete, mostrar un mini-dashboard en OLED y detectar paquetes perdidos por secuencia.”

## Slide 22
Fases 2 y 3 — Hora real y nube
El receptor se conecta al mundo
FASE 2 · WiFi + NTP
→ timestamp real en cada lectura
“Agregale WiFi al receptor: que se conecte a la red, obtenga la hora real por NTP y agregue timestamp a cada lectura. Las credenciales van en secrets.h, nunca en el código.”
FASE 3 · Firebase RTDB
→ datos visibles en la nube
“Ahora que el receptor tiene WiFi, subí los datos a Firebase Realtime Database en tiempo real. Cada lectura va al path /actual, con todos los campos del struct más RSSI, SNR, y contadores de paquetes recibidos y perdidos.”

## Slide 23
Fases 4 y 5 — Ver los datos
El mismo dato, tres industrias, dos pantallas
FASE 4 · Dashboard web multi-vista
→ 3 vistas industriales animadas
“Dashboard web que lea Firebase en tiempo real. No quiero un dashboard genérico: quiero 3 vistas industriales con los mismos datos — ambiental, caldera con termómetro y zona de peligro, y planta de litio con pileta de salmuera. Interacciones que representen a la industria, no un simple cambio de labels e íconos. Chart.js, animaciones CSS, dark theme.”
FASE 5 · App móvil
→ app en Expo Go, tiempo real
“App móvil con React Native y Expo que lea los mismos datos de Firebase en tiempo real. Las mismas 3 vistas industriales adaptadas a móvil, dark theme, indicador online/offline.”

## Slide 24
El proceso real es iterativo
Los prompts son el punto de partida, no una varita mágica
1
Pedís
Un prompt claro con el objetivo y las restricciones
2
La IA propone
Código, estructura, alternativas — con el contexto del proyecto
3
Probás en hardware real
Compilar, subir a la placa, mirar la OLED y el serial
4
Corregís juntos
El error vuelve como contexto; la solución queda en memoria
La IA no reemplaza al desarrollador — lo potencia. El criterio sigue siendo humano.
Ejemplo real del taller: la app se generó con Expo SDK 57, el celular corría Expo Go 54. El error fue contexto, el downgrade fue un prompt, y la lección quedó en memoria para siempre.

## Slide 25
07
SECCIÓN 07
Detalle técnico por etapa
Las herramientas exactas de cada fase: librerías, parámetros y comandos.

## Slide 26
Stack por fase
Todo el sistema, de la radio al APK
Fase | Herramientas | Setup / parámetros clave
1 · LoRa | PlatformIO · RadioLib (SX1276) · U8g2 · DHT · Adafruit BMP085 | 915 MHz · BW 125 kHz · SF7 · CR 4/5 · serial 115200
2 · WiFi + NTP | WiFi.h (ESP32) · configTime() · pool.ntp.org | Timezone UTC−3 · credenciales en secrets.h (.gitignore)
3 · Firebase | Firebase ESP Client · HTTPS REST | Path /actual · API key + database URL · reglas demo abiertas
4 · Web | HTML + CSS + JS vanilla · Firebase Web SDK 10.7 · Chart.js 4.4 | python -m http.server 8080 · animaciones CSS keyframes
5 · App | React Native 0.81 · Expo SDK 54 · TypeScript · Firebase JS v10 | npx expo start --clear · build APK: npx eas-cli build
Un solo repositorio: carpetas numeradas 01–10 para el firmware, web/ y app/ para las interfaces, .claude/ para el copiloto.

## Slide 27
Arquitectura completa
El viaje de un dato: 27 bytes que terminan en tres pantallas
PLACA TX
campo
DHT22 + BMP180
OLED estado
LoRa 915 MHz
PLACA RX
base
WiFi + NTP
OLED dashboard
HTTPS
FIREBASE
RTDB
path /actual
tiempo real
WEB
3 vistas industriales
Chart.js
APP MÓVIL
Expo + RN
onValue + polling
TelemetriaPacket · 27 bytes nodeId · secuencia · temp · hum · presión · altitud · sens. térmica · batería · errores

## Slide 28
08
SECCIÓN 08
Esto es una DEMO
Lo más importante del taller: saber exactamente qué distancia hay
entre lo que construimos y un sistema industrial real.

## Slide 29
Fase 1 · LoRa — demo vs producción
Veredicto: ✔ correcto para enseñar — LoRa crudo es más didáctico que LoRaWAN
Aspecto | Demo (lo que hicimos) | Producción (lo correcto)
Protocolo | LoRa crudo punto a punto | LoRaWAN (TTN / Chirpstack)
Seguridad | Sin cifrado en el aire | AES-128 con OTAA/ABP
Topología | 1 TX → 1 RX | N nodos → gateway → network server
Gestión de red | Manual, hardcodeada | OTA, ADR, duty cycle automático
¿Lo haríamos igual? Sí. Para enseñar radio, ver el paquete crudo byte a byte vale más que configurar un network server. En producción, la placa TX sería solo un nodo LoRaWAN y el gateway haría el resto.

## Slide 30
Fases 2-3 · Cloud — el gap más grande
Veredicto: ⚠ Firebase RTDB no es una plataforma de IoT industrial
Aspecto | Demo (lo que hicimos) | Producción (lo correcto)
Protocolo | HTTPS (Firebase SDK) | MQTT con TLS mutuo
Base de datos | RTDB: solo el último valor | TimescaleDB: series temporales
Histórico | No existe | Retención, downsampling, export CSV
Autenticación | API key pública, reglas abiertas | Tokens JWT + certificados de dispositivo
Alertas | Ninguna | Umbrales → SMS / email / push
Arquitectura de producción: ESP32 → MQTT/TLS → Broker (Mosquitto/EMQX) → TimescaleDB → Grafana + Rule Engine de alertas

## Slide 31
Fases 4-5 · Web y App — demo vs producción
Veredicto: 🟡 la UI está a la altura; el stack y las features, no todavía
Aspecto | Demo | Producción
Web · stack | HTML monolítico (~700 líneas) | React/Next.js — o directamente Grafana
Web · datos | Solo tiempo real | Históricos + export CSV/PDF
Web · acceso | Sin login | Roles: admin / operador / visor
App · runtime | Expo Go (requiere servidor dev) | APK/AAB standalone firmado
App · alertas | Ninguna | Push notifications (FCM)
App · offline | Sin soporte | Cache local + sincronización
Decisión pragmática: para una demo que se muestra en un aula, un HTML portable sin build y una app en Expo Go son exactamente lo que se necesita.